ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УСТАНОВКЕ  ПЛОЩАДКИ  ПОД  ЛЕБЕДКУ

на TOYOTA  HILUX KUN 26 (c 2011г.)

- Перед установкой площадки необходимо снять штатный бампер, усиление переднего бампера, вертикальный кронштейн бампера.

Расположение площадки и элементов при установке соответствует  расположению на фото снизу.

- Производим установку площадки.

Площадка крепится к раме болтами М14, установка шайб  производится с внутренней стороны рамы.

.

Штатные болты (шпильки) рамы входят в 4 отверстия на площадке (см. фото сверху) и фиксируются спереди штатными гайками.

- Устанавливаем лебедку на площадку.

- Устанавливаем на место  штатный вертикальный кронштейн бампера.

- Далее необходимо демонтировать с бампера пластиковую решетку  и произвести обрезку элементов решетки (см. фото снизу,  места обрезки обозначены красным цветом ).

- Устанавливается решетка в бампер и производится монтаж бампера на автомобиль.

- В последнюю очередь производится установка клюза или роликовых направляющих лебедки.